Цветокорректирующие фильтры (colour temperature adjustment filters)

Линия фильтров, предназначенная для преобразования цветовой температуры источника света и ее согласования с используемым типом пленки или создания теплых или холодных тонов на изображениях.

| Описание | Фильтр | Приблизительное увеличение экспозиции | Преобразование | Погрешность сдвига |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Синий для основной коррекции | 80A | 2 | 3200K ( 5500K | -131 |
|  | 80B | 12/3 | 3400K ( 5500K | -112 |
|  | 80C | 1 | 3800K ( 5500K | -81 |
|  | 80D | 2/3 | 4200K ( 5500K | -56 |
| Бледно синий для точной коррекции | 82C | 2/3 | 2800K ( 3200K | -45 |
|  | 82B | 2/3 | 2900K ( 3200K | -32 |
|  | 82A | 1/3 | 3000K ( 3200K | -21 |
|  | 82 | 1/3 | 3100K ( 3200K | -10 |
| Бледно янтарный (Pale Amber) для точной коррекции | 81 | 1/3 | 3300K ( 3200K | +9 |
|  | 81A | 1/3 | 3400K ( 3200K | +18 |
|  | 81B | 1/3 | 3500K ( 3200K | +27 |
|  | 81C | 1/3 | 3600K ( 3200K | +35 |
|  | 81D | 2/3 | 3700K ( 3200K | +42 |
|  | 81EF | 2/3 | 3850K ( 3200K | +53 |
| Янтарный (Amber) для основной коррекции | 85C | 2/3 | 5500K ( 3800K | +81 |
|  | 85 | 2/3 | 5500K ( 3400K | +112 |
|  | 85B | 2/3 | 5500K ( 3200K | +131 |

Нейтрально-серые фильтры (neutral density filters (ND))

Эти фильтры уменьшают количество передаваемого света в видимом диапазоне спектра, на определенное значение. Хотя в основном они используются в цветной фотографии для уменьшения количества света без искажения цветов, они могут так же использоваться и в черно-белой фотографии. Они прекрасно применимы для компенсации излишней освещенности в ситуациях, когда невозможно или не желательно уменьшение значения диафрагмы или выдержки. Например, значение выдержки может быть увеличено для достижения специфических эффектов при съемке водяного потока, без изменения значения диафрагмы. В дополнение, можно изменять глубину резкости, не изменяя диафрагму, а просто используя фильтр. Например, если при съемке необходимо иметь значение диафрагмы f4, а для правильной экспозиции необходимо значение f8, не изменяя значение выдержки, используя фильтр 0.6ND, можете получить значение диафрагмы f4.

| Градации плотности | Значение f-stop | Передача света, % |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 1/3 | 79.4 |
| 0.2 | 2/3 | 63.1 |
| 0.3 | 1 | 50.0 |
| 0.4 | 11/3 | 39.8 |
| 0.5 | 12/3 | 31.6 |
| 0.6 | 2 | 25.0 |
| 0.7 | 21/3 | 19.6 |
| 0.8 | 22/3 | 15.9 |
| 0.9 | 3 | 12.5 |

Комбинационные фильтры (combination filters (Comb))

Линия фильтров, разработанная для преобразования цветовой температуры источника света со встроенным нейтрально-серым фильтром.

| Комбинация фильтров CT/ND | Приблизительное увеличение экспозиции | Преобразование | Погрешность сдвига |
| --- | --- | --- | --- |
| 85BN3, 85BN6, 85BN9 | 12/3, 22/3, 32/3 | 5500K ( 3200K | + 131 |
| 85N3, 85N6, 85N9 | 12/3, 22/3, 32/3 | 5500K ( 3400K | + 112 |
| 81EFN3, 81EFN6, 81EFN9 | 12/3, 22/3, 32/3 | 3850K ( 3200K | + 53 |

Корректирующее флюорисцентные фильтры (fluorescent correction filters (CC/CT))

Эта система фильтров позволяет решать многие проблемы связанные с флюорисцентным освещением. Конверсионные и фильтры, поглощающие зеленые лучи объединены в один фильтр: тип используемого фильтра будет завесить от типа используемой пленки и флюорисцентного освещения.

| Тип пленки | Фильтр | Приблизительное увеличение экспозиции | Источник света |
| --- | --- | --- | --- |
| Вечерняя пленка для ламп накаливания (3200K) | FL 5700-B | 11/3 stops | Холодный белый 5700K |
|  | FL 4300-B | 1 stop | Белый 4300K |
|  | FL 3600-B | 2/3 stop | Теплый белый 3600K |
| Дневная пленка (5500K) | FL 5700-D | 2/3 stop | Холодный белый 5700K |
|  | FL 4300-D | 1 stop | Белый 4300K |
|  | FL 3600-D | 12/3 stops | Теплый белый 3600K |

Корректирующие фильтры arc correction filters (CC/CT)

Эти фильтры обеспечивают единственную коррекцию от ртутного пара или натрия высокого давления, при дневном свете или вечерней пленке для ламп накаливания.

| Тип пленки | Фильтр | Приблизительное увеличение экспозиции | Источник света |
| --- | --- | --- | --- |
| Вечерняя пленка для ламп накаливания (3200K) | HPS-B | 2 stops | Натрий высокого давления |
|  | MV-B | 2 stops | Пары ртути |
| Дневная пленка (5500K) | HPS-D | 3 stops | Натрий высокого давления |
|  | MV-D | 21/3 stops | Пары ртути |

Ультрофиолетовые поглощающие фильтры (ultra violet absorbing filters (CC/CT))

Линия фильтров позволяющих поглощать ультрафиолетовое излучение, которое может стать причиной появления дымки или синевы при съемке пейзажей, воды или аэрофотосъемке.

| Фильтр | Описание |
| --- | --- |
| 1A | Максимальное поглощение 0.076A (84%) при длинах волн 535 нанометров |
| 1B | Максимальное поглощение 0.086A (82%) при длинах волн 525 нанометров |
| 2B | Поглощение UV больше чем 0.72A (19%) при длинах волн 400 нанометров |
| 2C | Поглощение UV больше чем 0.39A (40.5%) при длинах волн 400 нанометров |

Цветокомпенсирующие фильтры (colour compensating filters (CC/CT))

Линия фильтров, которые могут устанавливаться как перед объективом, так и позади. Они позволяют управлять спектром, уменьшая передачу определенных длин волн. В основном они используются для цветового баланса, требуемый фильтр выбирается исходя из предварительных тестов или по рекомендации производителя. Они могут использоваться и для коррекции источника света, если нет в наличии конверсионного фильтра или для дополнительной цветовой коррекции.

|  | 025 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyan | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | Поглощение красного |
| Yellow | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | Поглощение голубого |
| Magenta | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 | Поглощение голубого |
| Red | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 | Поглощение голубого и зеленого |
| Green | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | Поглощение голубого и красного |
| Blue | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1 | 11/3 | 11/3 | 12/3 | Поглощение красного и зелного |

Трехцветные фильтры (tricolour filters (TR))

| Цвет | Фильтр | Описание | Приблизительное увеличение экспозиции |
| --- | --- | --- | --- |
| Tricolour Red | 25 | Отсекающий фильтр. Максимальная светопередача выше 610 нанометров. Так же используется для черно-белых контрастных эффектов, для устранения дымки в аэрофотосъемке и для удаления голубого цвета в инфракрасной фотографии | 21/2 ( 3 stops |
| Tricolour Blue | 47B | Отсекающий фильтр. Максимальная светопередача при 440 нанометрах | 21/2 ( 3 stops |
| Tricolour Green | 58 | Максимальная светопередача при 530 нанометрах | 21/2 ( 3 stops |

Инфракрасные фильтры (infrared (IR))

| Цвет | Фильтр | Описание |
| --- | --- | --- |
| Infra-Red | 87 | Визуально не прозрачный фильтр предназначен для поглощения видимого света при инфракрасной фотосъемке. Передача свет начинается при длинах волн выше 730 нанометров. |

Фильтры для черно-белой фотографии (filters for black and white (CC/CT) photography)

Таблица описывает результаты, получаемые при использовании данных фильтров. Все описанные эффекты применимы для использования ч/б пленки (за исключением отдельных упоминаний).

| Цвет | Фильтр | Описание | Приблизительное увеличение экспозиции |
| --- | --- | --- | --- |
| Light Yellow | 3 | Частичная коррекция избытка синего | нет |
| Yellow | 8 | Затемнение неба, облаков и листвы для воспроизведения правильных тонов | + 1/3 |
| Yellowish - Green | 11 | Используется для изменения отклика панхроматических эмульсий, что бы получить эквивалент естественного отклика человеческого глаза при освещении лампой накаливания. Зеленая часть отвечает за воспроизведение дневного света | + 1 1/3 |
| Deep Yellow | 12 | Минус синий фильтр. Может использоваться для отсекания синей части спектра при съемке на ИК пленку. Устраняет дымку при аэрофотосъемке. | + 1/3 |
| Deep Yellow | 15 | Увеличивает контраст между небом и облаками (сильнее чем №8), для эффекта перекомпенсации. Так же может использоваться для репродукции документов на желтой бумаге. | + 2/3 |
| Yellow Orange | 16 | Дает больший эффект перекомпенсации чем №15. Поглощает зеленый цвет в небольших количествах | + 2/3 |
| Orange | 21 | Контрастный фильтр. Поглощает синий и сине-зеленые цвета | + 1 |
| Light Red | 23A | Дает больший контраст, чем №21 | + 2 |